## Slide 1: 设备维护技能培训
会议课件
河北业山机械设计有限公司

## Slide 2
一、前言
1、 设备是一种先进而复杂的物料设备，而且多和其他类型的设备一起，通过可编程控制器或计算机控制，成为高度机电一体化的运动、执行系统。因此应对所有使用管理设备的工作人员进行有关机械、电气、计算机等方面的培训和安全生产教育，严格遵守有关操作规程。
2、应由专门人员管理设备，启动和停止设备的运行。
3、应根据使用情况制定设备设备小修、中修、大修计划，并认真详细地填写维修记录。
4、 对负责设备维修保养人员进行专门的培训，使之掌握设备结构特点、熟悉设备性能和控制原理。
5、 在正常条件下工作的设备，按本手册进行设备的维修保养；在恶劣条件（如高温、潮湿、粉尘等环境）下工作的设备，应进行更加频繁的设备维修保养。

## Slide 3
二、设备的预防性维护
设备的预防性维护的目的是系统地检查、保养设备，使之处于正常工作状态。预防性维护可以早期发现设备的小毛病并及时加以处理，避免这些小毛病酿成大患，造成必须大修或更换主要零部件的后果。预防性维护由设备维修保养人员进行。
为能使设备经常的处于正常的工作状态，应认真地填写《设备维修保养日志》（见表1 ）。 如果能认真、及时、正确地填写此表，将会得到一份有价值的设备运行、保养、维修档案，可以不断地积累经验，使各零部件能经常处于良好的工作状态，从而减少了维修时间和费用，保证了整个系统的正常运行。
设备编号 | 日 期 | 事故现象 | 维修方式 | 事故原因 | 操作者
表1 设备维护保养日志

## Slide 4
三、便于维修的要求
1、把所有的有问题的按顺序编号。这样做便于生产和维修人员识别。
2、把所有的辅助设备按顺序编号。
3、把所有的驱动装置按顺序编号。
4、选择一个便于观察牵引链条的位置，这个位置必须在能观察到整条链的位置上。在检查链条时，在开始处打上标记，以便全线都被检查到。在检查（或使用）过程中发现链条“坏了”的地方用油漆做标记，稍后进行修理。如果此线正在调试未投产使用时，可按急停按钮，使设备停止运行进行修理。
5、在适当位置侧面开一段口，用于观察车轮。一般在靠近检修区、沿着运行回路上设一出口，以便在需要检修。

## Slide 5
设备名称 | 零部件名称 | 润滑方式 | 润滑周期 | 建议用润滑剂
驱动装置 | 电机 |  | 见电机铭牌 | 
 | 减速器(齿轮传动) |  | 用户自定 | 50号机械油
 | 链轮 | 油嘴加油 | 30天 | 20－30号机械油
 | 驱动链条和驱动爪 | 人工刷油 | 30天 | 20－30号机械油
 | 张紧螺杆 | 人工除尘、涂油 | 30天 | 20－30号机械油
 | 滚子列 | 油嘴加油 | 30天 | ZG-2钙基润滑脂
 | 轴承 | 油嘴加油 | 30天 | ZG-2钙基润滑脂
 | 支承轨 | 人工刷油 | 30天 | 20－30号机械油
张紧装置 | 伸缩接头 | 人工刷油 | 30天 | 20－30号机械油
 | 轴承 | 油嘴加油 | 30天 | ZG-2钙基润滑脂
 | 走轮 | 油嘴加油 | 30天 | ZG-2钙基润滑脂
 | 导轮 | 油嘴加油 | 30天 | ZG-2钙基润滑脂
运动部件 | 车轮 | 油嘴加油 | 30天 | ZG-2钙基润滑脂
 | 导轮 | 油嘴加油 | 30天 | ZG-2钙基润滑脂
 | 连接部位 | 直接在滑动面和旋转轴处加油 | 30天 | 20－30号机械油
辅助部件 | 转轴 | 直接往转轴处注油 | 30天 | 20－30号机械油
四、润滑
1、表2是设备主要零部件的润滑规则（润滑方式、润滑周期及推荐的润滑剂）。
表2 设备润滑表

## Slide 6
1）、表2所列润滑周期的使用条件为每天运行8小时，每周工作5日，室内温度适中（不超过55℃）。
2）、当工作时间较长以及工作环境恶劣时，润滑规则需做相应的调整。
3、新安装的减速器正常运行100～200小时后，必须把油倒掉、彻底清洗内腔、更换新油。以后每运行6个月更换一次新油。
2）、对于所用的其他厂商的设备，必须按制造厂商规定的润滑规则进行润滑。

## Slide 7
五、运动部分
1、运动部分的功能
1）、承载运送物品
2）、在牵引链连续运行的条件下，辅助部分自动停止。
3）、当辅助部分打开时自动释放并进入系统运行。
名称 | 周期 | 检修内容 | 日期 | 操作者
轮 | 30天 | 检查轮是否转动灵活 |  | 
 | 30天 | 检查轮磨损情况 |  | 
导 轮 | 30天 | 检查导轮是否转动灵活 |  | 
 | 30天 | 检查导轮磨损情况 |  | 
连接部分 | 30天 | 检查磨损情况及是否升降灵活 |  | 
2、 运动部分的故障及维修见表3。
故障型式 | 故障原因 | 维修方法
连接部分卡阻 | 有脏物或润滑差 | 清理干净并加润滑油
导轮转动不灵活 | 损坏 | 更换
表3 故障及维修方法

## Slide 8
六、驱动装置
1、驱动装置的功能
驱动装置由固定机架、浮动架、电机、减速器、主动链轮、被动链轮和驱动链组成。主动链轮与减速器主轴相连，被动链轮为张紧链轮，动力通过链轮和驱动链传给运动部分。
驱动装置具有机械过载和电流过热继电器双重保护。
2、机械过载保护装置——过载限位开关
1）、机械过载保护是通过驱动装置上的浮动架实现的，过载时浮动架绕驱动链轮中心逆时针旋转，从而压缩弹簧。当驱动力超过链条许用拉力的1.5倍时，浮动架上的限位开关碰头与限位开关脱开，切断电源，线路停止运行。
2）、清除过载故障、恢复线路运行的步骤：
3）、清除过载必须在按照关机程序使系统停止运行的情况下进行，以防有人无意间给该驱动装置送电。
4）、查清造成过载的原因，彻底予以排除。
5）、确认完全排除故障并把系统恢复到可运行状态后，启动驱动电机，使系统投入正常运行。

## Slide 9
3、驱动装置的防护性维护见表4。
表4驱动装置防护性维护
名称 | 周期 | 检 修 内 容 | 日期 | 检修者
电机 | 7天 | 检查接线盒安装是否牢固 |  | 
 | 7天 | 检查走线管是否有损坏 |  | 
 | 7天 | 检查接线柱是否连接可靠 |  | 
 | 15天 | 检查轴承运行是否正常 |  | 
 | 30天 | 清理外壳 |  | 
 | 30天 | 拧紧电机底座螺栓 |  | 
 | 30天 | 检查并拧紧走线管连接件及配件 |  | 
减速器 | 7天 | 检查升温 |  | 
 | 7天 | 检查是否漏油 |  | 
 | 30天 | 检查并拧紧减速机底座上的螺栓 |  | 
 | 30天 | 检查并拧紧所有的排油螺塞 |  | 
 | 30天 | 擦拭干净 |  | 
 | 30天 | 清理外壳 |  | 
驱动张紧链轮 | 15天 | 检查并拧紧紧固螺钉 |  | 
 | 30天 | 检查磨损情况 |  | 

## Slide 10
减速器输出轴及轴承座 | 7天 | 检查温度是否过高 |  | 
 | 30天 | 检查并拧紧轴承座紧固螺栓 |  | 
张紧轴轴承 | 7天 | 检查是否转动灵活 |  | 
 | 7天 | 检查温度是否过高 |  | 
张紧螺栓 | 15天 | 检查并清理，保持螺栓干净 |  | 
 | 15天 | 检查螺纹是否有损坏 |  | 
 | 30天 | 检查并拧紧密封紧固螺栓，保持清洁 |  | 
驱动链条 | 7天 | 检查链条张力是否合适 |  | 
 | 7天 | 检查与直线滚子列的距离 |  | 
 | 15天 | 检查磨损情况 |  | 
 | 30天 | 清理脏物 |  | 
支承轨 | 15天 | 调整使位置正确 |  | 
 | 30天 | 检查磨损情况 |  | 

## Slide 11
直线滚子组 | 7天 | 检查滚子组是否灵活 |  | 
 | 15天 | 检查滚子有无损坏 |  | 
 | 15天 | 检查滚子表面是否有脏物和润滑脂堆积 |  | 
 | 30天 | 检查并拧紧紧固螺栓 |  | 
 | 30天 | 检查并拧紧滚子螺栓 |  | 
限位开关 | 7天 | 检查限位开关臂是否转动灵活 |  | 
 | 7天 | 检查并调整开关的位置 |  | 
 | 7天 | 检查连续动作的可靠性 |  | 
 | 15天 | 检查电流是否正常 |  | 
 | 30天 | 检查所有的导管、配件是否牢固、可靠 |  | 

## Slide 12
4、动装置的故障及维修见表5。
表5 驱动装置故障及维修方法
故障型式 | 故 障 原 因 | 维 修 方 法
电机不转 | 保障丝断了 电路断开 过载限位开关故障 | 检查保障丝 检查外部接线 清理或更换限位开关
启动缓慢 |  | 检查线路电压
电机发热 | 电压不稳 保险丝断相 通风孔被堵塞 轴承无油或损坏 设备机牵引链条张力过大 | 检查线路电压 更换保险丝 清除通风孔堵塞物 润滑或更换轴承 检查牵引链条是否过载，润滑情况是否良好，车轮转动是否灵活，线路上是否有障碍物。
频繁停机 | 电机轴承损坏 链条润滑差 张紧装置气压过高 设备机过载保护动作 | 更换电机轴承 润滑链条 调整张紧装置气压 排除造成过载的故障

## Slide 13
减速器发热 | 减速器润滑油少 润滑油种类不对 | 添加润滑油 按要求加润滑油
减速器噪音大 | 缺润滑油 轴承缺油或损坏 安装螺栓松 | 按要求加润滑油 润滑或更换轴承 紧固安装螺栓
减速器振动 | 地脚螺栓松动 | 紧固地脚螺栓
减速器漏油 | 油堵松动 轴承油封损坏 | 紧固油堵 更换油封
驱动链条过度磨损 | 驱动链和链轮位置不正确 润滑不良 | 重新调整驱动链和链轮 清洗链轮、链条、加润滑油
驱动链条运行噪音大 | 驱动链间隙不合适,驱动链倾斜 | 重新调整驱动链和链轮 清洗链轮、链条、加润滑油
驱动链条脉动 | 啮合间隙太大，驱动链太松 驱动链或牵引链磨损严重 | 调整支撑轨，调整张紧链轮 更换已严重磨损的件

## Slide 14
七、张紧装置
1、张紧装置的功能
张紧装置是吸收链条从传动装置绕出时所产生的松弛（如因链条磨损、温度变化等原因）并使其保持一定张力的装置
2、摘除多余链条的方法：当张紧装置的一侧链条的伸长量稍大于牵引链整个间距的1/2时，就要从链条上摘除一整个间距长度的链条。
3、张紧装置的故障及维修方法见表6。
故 障 型 式 | 故 障 原 因 | 维 修 方 法
张力不合适 | 运行到极限位置 | 拆掉一整个间距长度的链条
 | 拉力不足 | 增大拉力
 | 接头损坏 | 更换借图
严重漏油 | 密封件损坏 | 更换密封盖，并检查光轮轮毂是否有损坏，必要时更换新的
浮动架移动不灵活 | 伸缩轨有脏物或油污 | 擦拭干净并加润滑脂
 | 轴承磨损或损坏 | 更换轴承
表6 张紧装置的故障及维修方法

## Slide 15
八、辅助部件
1、辅助部件的功能
辅助部件安装在设备的侧面，用于辅助运动部件运行。
2、护性维护见表7。
表7 防护性维修表
名 称 | 周期 | 检 修 内 容 | 日 期 | 检修者
设备 | 30天 | 检查板磨损情况以及运动是否灵活 |  | 
拉杆 | 30天 | 检查气缸是否漏气 |  | 
接头 | 30天 | 检查并拧紧接头 |  | 
3、故障及维修方法见表8。
表8 故障及维修方法
故障型式 | 故障原因 | 维 修 方 法
动作缓慢或卡阻 | 连接处有脏物 | 清洗并润滑
 | 流量控制阀失调 | 调节流量控制阀使流量合适
 | 软管或接头漏气 | 紧固连接处或更换软管、接头

## Slide 16
九、气路控制单元
1、气路单元的种类和功能
气路单元是控制气缸动作的装置，它由分水滤气器、调压阀、油雾器及电磁阀等气动元件组成，在气路单元的进气端，设有截止阀，以便于气路单元及气缸的维修。
气路单元各元件的功能如下：
1)、 分水滤气器—分离并除去压缩空气中的水分和杂质
2)、 调压阀—调节气缸所需要的压缩空气压力
3)、 油雾器—润滑电磁阀和气缸
4)、 电磁换向阀—控制气缸运动方向
5)、 排气消声节流阀—控制气缸运动速度，消除排气燥声

## Slide 17
2、气路单元的防护性维护见表9。
表9 气路单元的防护性维护
名称 | 周期 | 检 修 内 容 | 日期 | 检修者
气路单元 | 7天 | 检查分水滤气器并放水 |  | 
 | 7天 | 检查调压阀,调定压力拧紧备母 |  | 
 | 15天 | 检查油雾器油面并加油 |  | 
 | 30天 | 检查电磁阀动作可靠性 |  | 
 | 7天 | 检查各元件有无漏气现象 |  | 
 | 30天 | 检查电接点压力表的可靠性 |  | 
 | 7天 | 检查气缸运行速度,调节并拧紧节流阀螺母 |  | 
 | 30天 | 检查安全阀,调定压力并拧紧备母 清理脏物 |  | 

## Slide 18
3、气路单元的故障及维修见表10。
表10 气路单元故障及维修方法
故 障 型 式 | 故 障 原 因 | 维 修 方 法
软管漏气 | 卡箍松动 软管破损 | 紧固或更换卡箍 更换软管
电磁阀不动作 | 电控失灵 电磁阀线圈烧坏 电磁阀阀芯不动 链轮轴轴承损坏 | 查明原因作相应处理 更换线圈或电磁阀 清洗或更换电磁阀 更换轴承
气缸动作过快或缓慢 | 气压低 节流阀失调 | 检查气路及阀门 调整或更换节流阀
电接点压力表频繁报警 | 压力调得过高 压力表失灵 | 重新调整压力 更换压力表
张紧气路单元不起作用 | 单向阀失灵 安全阀失灵 | 更换单向阀 调高安全阀出口压力或更换安全阀